# Centralisation des documentations
Vous trouverez dans cette section les documentations sur le matériel utilisé. Les informations que vous trouverez ici peuvent ne pas être à jour, a utiliser avec précaution.
## Automate Wago
##### Tête de station
- Tête standard 750-841
- Tête KNX 750-849 à associer avec la borne KNX 750-646.
##### Bornes
Bornes d'entrées digitales 24Vcc :
- Bornes de 8 entrées TOR : 750-430
- Borne de 16 entrées TOR : 750-1405
Borne de sorties digitales 24Vcc :
- Borne de 8 sorties TOR (PNP) : 750-530
- Borne de 16 sorties TOR (PNP) : 750-1504
Relais 24V 16A: 788-304 - Embase avec relais H15mm 24VDC 1RT 16A
Borne pour sonde de température PT1000 : 750-460
Borne d'entrées analogiques à 4 canaux (0/10V) : 750-457
Borne de sorties analogiques à 4 canaux (0/10V) : 750-557
Borne KNX TP1: 753-646
Borne maître DALI/DSI : 750-641
Alimentation DC/DC pour borne 750-641 : 288-895
Borne de fin : 750-600
## Interface DMX
##### DMX4ALL
Notice d'utilisation de la passerelle DMX (En Anglais) : LAN-DMX STAGE-PROFI
## Ecran Tactile
##### Elo Touch 1537L
- Dimension
- Notice rev. C (En Anglais)